# SOU – stavebné Lučenec

#### Odbor: Mechanik elektronik so zameraním na spotrebnú elektroniku

## Zosilovač 80W pre subwoofer

### Trieda: 3.B

Škol. rok: 2004/2005				   		  Meno: Ján Valentýni

Popis:

Konštrukcia zosilnovača je jednoduchá a všetko je na jednom plošáku. Napájanie je riešené striedavým napätím z toroidného transformátoru a je usmernené Graetzovým mostíkom so štyrmi diódami D5 až D8. Usmernené napätie je vyhladené elektrolytickými kondenzátormi C2, C3 C10, C11. Pre získanie protitaktného signálu na výstupe IO2 je signál z výstupu IO1 prevedený cez odpor R7 do invertujúceho vstupu IO2. Reproduktor je zapojený do uhlopriečky mostíku medzi výstupy IO1 a IO2. Kmitanie v nadakustickom pásme je potlačené Bouchrottov člen zložený s odporu R8 a keramickým kondenzatorom C9. Všetky súčiastky okrem transformátoru sú umiestnené na doske. Aby sa zabránilo výkonovému preťaženiu IO nesmie napájacie napätie zosilnovača prekročiť veľkosť (25V. Jednosmerné napätie by nemalo prekročiť 20mV. Dosahovaný sínusový výkon zosilovača sa pohybuje okolo 98W pri intermodulačnom skreslení 0,2( v pásme kmitočtu 20Hz až 30kHz. Zosilnené napätie sa da v určitých medziach upraviť zmenou odporu R3 a R5.

Zoznam súčiastok:

Rezistory

R1                                     4,7 k(

R2, R4                               20 k(

R3, R5                               1 k(

R6                                     22 k(

R7                                     24 k(

R8                                     4,7 (

Kondenzátory

C1                                    4,7 (F/ 25V

C2, C3, C10, C11               4700 (F/ 35V

C4, C6                              10 (F/ 25V

C5                                    330 pF, keram.

C7, C8, C12, C13               100 nF/ 40V, keram.

C9                                    220 nF/ 40V, keram.

C100                                 10 nF/ 630V, TC 208

Polovodiče

D1, D2, D3, D4                 1N5402

IO1, IO2                           LM3875

Ostatné súčiastky

PO1                                  trubičková poistka 5 x 20 mm, 0,5 A/F

TR1                                  transformátor toroidný 230V/ 2x 17V/ 100 VA

Schéma zapojenia:

Plošný spoj zo strany spojov:

Plošný spoj zo strany súčiastok: